OPĆINA VELIKA LUDINA

Sv. MIHAELA 37

44316 VELIKA LUDINA

TROŠKOVNIK

ODRŽAVANJA  NERAZVRSTANIH CESTA I

MAKADAMSKIH PUTEVA  NA PODRUČJU

OPĆINE VELIKA LUDINA

Rujan, 2021. godine

UPUTE PONUDITELJIMA:

U troškovniku nisu zadane ukupne količine radova i materijala nego samo jedinične cijene pojedinog materijala i usluge. Naručitelj će količinu radova i materijala naručivati, od najpovoljnijeg ponuditelja, sukladno osiguranim sredstvima u proračunu, a ponuditelji mogu vidjeti iz procijenjene vrijednosti nabave, koliko sredstava je planirano u 2021. godini, za ovu vrstu radova i usluga. Naručitelj zadržava pravo određivanja količine i  mjesto izvršenja radova sukladno troškovniku. Način ugradnje materijala, za pojedine makadamske ceste i vrste materijala koje će se koristiti iz troškovnika određuje nadzorni inženjer.

Izvođač se obavezuje voditi građevinski dnevnik sa dokaznicom mjera uz potvrdu nadzornog inženjera, dostaviti otpremnice i ateste za pojedini materijal. Provoditi zaštitu na radu i mjere zaštite okoliša, postavljati prometnu signalizaciju.

Predlaže se ponuditeljima obilazak radilišta i upoznavanje sa zahvatima  u prostoru.

ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA

| Red. broj | VRSTA RADOVA | Jed. mjere | Količina | Cijena bez PDV-a |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Skidanje i poravnanje gornjeg sloja makadamskih cestovnih zastora od mješovitog materijala, grederiranjem te zbrinjavanje viška materijala, do udaljenosti 1 km u dogovoru sa naručiteljem. Stavka uključuje sav potreban rad strojevima i transport. | m2 | 1 |  |
| 2. | Poravnanje postojećih makadamskih kolnika, grederiranjem sa valjanjem. U stavku je uključen rad stroja i radnika | m2 | 1 |  |
| 3. | Dobava i ugradnja valjanjem zrnatog kamenog materijala veličine 0-60 mm. Stavka uključuje sav potreban rad, materijal i transport | m3 | 1 |  |
| 4. | Iskop i poravnanje postojećeg makadamskog kolnika, dobava i ugradnja valjanjem zrnatog kamenog materijala veličine 30-60 mm. Stavka uključuje sav potreban materijal, rad i transport | m3 | 1 |  |
| 5. | Poravnanje postojećeg makadamskog kolnika, dobava i ugradnja valjanjem, zrnatog kamenog materijala veličine 16-30 mm. Stavka uključuje sav materijal, rad i transport | m3 | 1 |  |
| 6. | Poravnanje postojećeg makadamskog kolnika, dobava i ugradnja zrnatog kamenog materijala veličine 0-31 mm. Debljina uvaljanog sloja od 5-10 cm. Stavka uključuje sav materijal, rad i transport, do potpune gotovosti | m3 | 1 |  |
| 7. | Skidanje postojećih bankina, do 10 cm, radi izrade posteljice nove bankine. Stavka uključuje utovar i transport do udaljenosti 1km, u dogovoru sa naručiteljem | m1 | 1 |  |
| 8. | Izrada bankine dobavom i ugradnjom kamenog materijala 0-31, sa potrebnim razastiranjem, profiliranjem i zbijanjem materijala. Širina bankine 30-80cm, prosječne zbijene debljine do 10cm | m1 | 1 |  |
| 9. | Iskop, profiliranje dna, uređenje pokosa cestovnih, odvodnih jaraka. Prosječna količina po iskopu 0,1m3/m. Stavka uključuje sav rad i transport do 1km udaljenosti ili planiranje uz cestovni koridor, u dogovoru sa naručiteljem | m1 | 1 |  |
| 10. | Izrada betonskih propusta od betonskih cijevi promjera 500 i 600 mm, ugradnjom u betonsku oblogu betonom C25/30, zasipavanjem kamenim materijalom od 0-16 mm, zaštita betonom gornjeg dijela cijevi, nasipavanje iznad cijevi kamenim materijalom 0-16, do potrebne visine, laganim sabijanjem, sve prema "Općim tehničkim uvjetima" (O.T.U. 1.4.3.6). Stavka uključuje sav materijal, rad i transport, do potpune gotovosti. | m1 | 1 |  |
|  | Betonska cijev 500 mm, dužine 1m | m1 | 1 |  |
|  | Betonska cijev 600 mm, dužine 1m | m1 | 1 |  |
| 11. | Betoniranje čeonih zidova propusta, širine 40cm, betonom C25/30. Stavkom je obuhvaćena izrada oplate, sav materijal, rad i transport, do potpune gotovosti (O.T.U.1.4.3.3) | m3 | 1 |  |
| 12. | Ugradnja odvodnih PVC cijevi oborinske kanalizacije,obodne krutosti SN4,DN 400mm i 500 mm. Stavka obuhvaća iskop rova, planiranje dna rova, pješčanu podlogu u sloju debljine 10cm, sabijanje laganim sredstvima, zatrpavanje cijevi pijeskom debljine 30cm,razastiranje, planiranje, lagano sabijanje. Radove izvesti u skladu sa O.T.U.3-04.6. Stavka uključuje sav rad, materijal, fazonski komadi i brtvila, transport, do potpune gotovosti. |  |  |  |
|  | Cijev PVC SN4 DN 400mm | m1 | 1 |  |
|  | Cijev PVC SN4 DN 500 mm | m1 | 1 |  |
|  | Cijev PVC SN4 DN 250 mm | m1 | 1 |  |
|  | Cijev PVC SN4 DN 160 mm | m1 | 1 |  |
| 13. | Iskop, transport i planiranje zemlje za potrebe sanacije klizišta i ulegnuća. Stavka uključuje sav rad i transport, do potpune gotovosti | m3 | 1 |  |
| 14. | Krpanje udarnih jama asfaltnom mješavinom 0-11 mm, zbijanjem, u jednom sloju. Površine treba prethodno oblikovati rezanjem, očistiti i namazati podlogu i spojeve emulzijom. Stavka uključuje dobavu i ugradnju, sav rad, materijal i transport, do potpune gotovosti | m2 | 1 |  |
|  | RAD STROJEVIMA |  |  |  |
| 15. | Rad stroja – kombinirke U cijenu je uključen rad stroja i radnika | h | 1 |  |
| 16. | Kamion sa tri osovine U cijenu je uključen rad stroja i radnika | h | 1 |  |
| 17. | Kamion sa dvije osovine U cijenu je uključen rad stroja i radnika | h | 1 |  |
| 18. | Greder U cijenu je uključen rad stroja i radnika | h | 1 |  |
| 19. | Valjak do 5t U cijenu je uključen rad stroja i radnika | h | 1 |  |
|  | UKUPNA CIJENA BEZ PDV |  |  |  |
|  | PDV |  |  |  |
|  | SVEUKUPNO |  |  |  |

________________________________  		       __________________________________

Datum							        Potpis i pečat