| Mreže - specifikacija |
| --- |
| Pozicija | Oznaka mreže | B [cm] | L [cm] | n | Jedinična težina [kg/m2] | Ukupna težina [kg] |
| POS 000 (1 kom) |
| I | Q-188 | 215 | 605 | 6 | 2.96 | 231.01 |
| I-1 | Q-188 | 215 | 430 | 2 | 2.96 | 54.72 |
| I-2 | Q-188 | 215 | 431 | 2 | 2.96 | 54.84 |
| I-3 | Q-188 | 215 | 605 | 4 | 2.96 | 154.01 |
| I-4 | Q-188 | 215 | 432 | 2 | 2.96 | 54.95 |
| I-5 | Q-188 | 215 | 433 | 2 | 2.96 | 55.07 |
| I-6 | Q-188 | 215 | 434 | 2 | 2.96 | 55.19 |
| I-7 | Q-188 | 114 | 434 | 2 | 2.96 | 29.29 |
| I-8 | Q-188 | 114 | 605 | 2 | 2.96 | 40.83 |
| Ukupno | 729.91 |
| POS 100 (1 kom) |
| I-1 | Q-335 | 215 | 488 | 5 | 5.26 | 275.66 |
| I-2 | Q-335 | 90 | 488 | 1 | 5.26 | 23.08 |
| I-3 | Q-335 | 215 | 493 | 1 | 5.26 | 55.71 |
| I-4 | Q-335 | 215 | 492 | 1 | 5.26 | 55.60 |
| I-5 | Q-335 | 215 | 491 | 1 | 5.26 | 55.49 |
| I-6 | Q-335 | 215 | 490 | 1 | 5.26 | 55.39 |
| I-7 | Q-335 | 215 | 489 | 1 | 5.26 | 55.28 |
| I-8 | Q-335 | 90 | 488 | 1 | 5.26 | 23.10 |
| I-9 | Q-335 | 215 | 100 | 6 | 5.26 | 67.85 |
| II-1 | R-335 | 215 | 200 | 3 | 3.25 | 41.93 |
| II-2 | R-335 | 184 | 200 | 1 | 3.25 | 11.96 |
| II-3 | R-335 | 215 | 100 | 3 | 3.25 | 20.96 |
| II-4 | R-335 | 184 | 100 | 1 | 3.25 | 5.98 |
| II-5 | R-335 | 204 | 100 | 2 | 3.25 | 13.25 |
| II-6 | R-335 | 200 | 100 | 2 | 3.25 | 12.97 |
| II-7 | R-335 | 215 | 104 | 1 | 3.25 | 7.24 |
| II-8 | R-335 | 215 | 103 | 1 | 3.25 | 7.18 |
| II-9 | R-335 | 215 | 102 | 1 | 3.25 | 7.12 |
| II-10 | R-335 | 184 | 101 | 1 | 3.25 | 6.05 |
| Ukupno | 801.79 |

| Mreže - rekapitulacija |
| --- |
| Oznaka mreže | B [cm] | L [cm] | n | Jedinična težina [kg/m2] | Ukupna težina [kg] |
| Q-188 | 215 | 605 | 24 | 2.96 | 924.05 |
| Q-335 | 215 | 605 | 11 | 5.26 | 752.61 |
| R-335 | 215 | 605 | 4 | 3.25 | 169.10 |
| Ukupno | 1845.76 |

Mreže - plan rezanja

POS 000

Q-188

POS 100

Q-335

R-335